## Slide 1: Indagine teorica e sperimentale sul controllo centralizzato per un robot a cinematica parallela
Simone Cortinovis 1047201
Daniele Ravasio 1045934
Relatore: Prof. Paolo Righettini
Correlatore: Prof. Roberto Strada
Notes: Il nostro lavoro di tesi è stata un’indagine teorica e sperimentale sugli approcci di controllo centralizzato per un robot a cinematica parallela

## Slide 2: Dispositivo oggetto della tesi
Un manipolatore a cinematica parallela composto da quattro link, di cui due motorizzati, e una vite a ricircolo di sfere per il posizionamento nell’asse Z.
Il dispositivo consente il posizionamento dell’end-effector negli assi X,Y,Z
L’obiettivo della tesi consiste nell’implementazione di strategie di controllo centralizzato andando a valutarne le performance
Notes: Quindi, definiamo il dispositivo oggetto della tesi come un manipolatore a cinematica parallela composto da quattro per il movimento negli assi X,Y ed una vite per il movimento nell’asse Z. L’obiettivo finale della tesi è stato quello di andare a ricercare l’approccio di controllo che garantiva le performance migliori per il manipolatore.

## Slide 3: Struttura della presentazione
    Suddivisione della presentazione:
    Modellazione manipolatore Attività Sperimentale
Notes: La presentazione è divisa in due parti principali, una prima di modellazione fisica in quanto per applicare gli approcci di controllo è necessario avere chiaro il modello ed applicarli inizialmente offline, e successivamente una parte sperimentale nella quale verrà studiato il sistema reale dove si applicheranno tutte le cose viste in teoria

## Slide 4: Modellazione Manipolatore
La prima fase della modellazione matematica del robot consiste in:
Analisi cinematica
Analisi dinamica
Analisi cinetostatica e dei punti di singolarità
Notes: Il comportamento dei link è disaccoppiato da quello della vite, sono stati quindi trattati separatamente

## Slide 5: Modellazione vite
La vite è un sistema composto da:
Vite a ricircolo di sfere
Guida lineare
Notes: Il sistema ha due gradi di libertà, due ingressi (motori) e due uscite (traslazione asse Z e movimento epicicloidale). Definendo J_e attraverso la sovrapposizioni degli effetti dato che è un sistema lineare. Noto questo sono note tutte le relazioni in-out, note massa e inerzia si trovano cinematica e dinamica

## Slide 6: Modellazione link: Analisi cinematica
Per l’analisi cinematica delle braccia è stato considerato il sistema seguente, ottenuto dalle equazioni alle circonferenze
A
C
B
D
Equazioni alle circonferenze
C
D
E
A
B
Notes: Il sistema di riferimento è posto punto medio fra A e B. Per la cinematica sono state fatte le equazioni alle circonferenze, centrate nei punti C e D con raggio la lunghezza del link.
Sviluppando il sistema si possono trovare posizione, velocità ed accelerazione dell’EF in funzione di theta1 e theta2.
Per quanto riguarda l’analisi cinematica il metodo di risoluzione è stato quello delle equazioni alle circonferenze,

## Slide 7: Modellazione braccia: Analisi dinamica
Per il calcolo della dinamica è stata usata la tecnica Principio Lavori Virtuali
Notes: La dinamica è stata calcolata mediante l’uso del PLV esprimendo il baricentro di ogni link rispetto a theta1 e theta2 grazie agli jacobiani.

## Slide 8: Modello simulink
Notes: Attraverso l’integrazione numerica dell’equazione differenziale del secondo ordine implementato su simulink possiamo ottenere la dinamica diretta.

## Slide 9: Modellazione su Adams
Ai fini della validazione dei risultati ottenuti è stato realizzato un modello su Adams:

## Slide 10: Confronto modellazione sperimentale e Adams
Notes: Sono presentate le coppie di matlab e di adams risultati da una stessa legge di moto. La differenza fra le due da l’errore che come si può vedere è nell’ordine di 10^-7 ed dovuto sia dai differenti metodi numerici usati dai software e dall’esportazione che dalla precisione con la quale si esportano i dati da Adams

## Slide 11: Analisi cinetostatica
Volendo analizzare il workspace di lavoro del manipolatore sono state fatte:
Analisi sul numero di condizionamento
Analisi punti di singolarità
Notes: Le singolarità sono configurazioni che delimitano lo spazio di lavoro del robot. In figura si può vedere tutto lo spazio raggiungibile dal robot.

## Slide 12: Analisi punti di singolarità
Notes: I principali casi di singolarità sono tre, si verificano quando due link consecutivi assumono una configurazione parallela tra di loro.

## Slide 13: Manipolabilità
Notes: Attraverso il numero di condizionamento possiamo valutare il comportamento del robot nel piano [x,y], il numero di condizionamento viene definito come r, compreso tra 1 ed infinito.
In casi di singolarità il numero diverge ad infinito.

## Slide 14: Spazio di lavoro usato per le movimentazioni
Notes: Fatte le analisi, ed unendo i risultati ottenuto è stato individuato uno spazio di lavoro esente dalle singolarità.
In figura possiamo vedere la rappresentazione di questo spazio mediante un rettangolo e la conseguente analisi del numero di condizionamento.

## Slide 15: Attività sperimentale
Alla fine dell’attività di modellazione si è passati alla fase successiva, quella sperimentale.
Le attività principali sono state:
Setup banco prova
  Azionamenti e bus di campo
Realizzazione software
  Software e pannello
Implementazione strategie di controllo
Notes: Realizzazione bus di campo sul quale gira la comunicazione

## Slide 16: Banco prova
Target pc
Alimentatori
Motori vite
Motori braccia
Beckhoff
Azionamenti
Notes: Bechoff -> modulo per Input outpu digitali come fungo e luci di segnalazione
Azionamenti -> azionamenti colpley control compatibili con ethercat
Alimentatori -> uno per la logica 24 V e uno per la potenza 80 V
Motori mavilor realizzati apposta sapendo che sarebbero alimentati con tensione compresa tra 70 e 90 volt

## Slide 17: Configurazione robot: comunicazione
Azionamento 1
(2 motori braccia)
Master
(Simulink Real-Time)
Modulo Beckhoff
(I/O Digitali)
192.168.4.16
192.168.4.200
Azionamento 2
(2 motori vite)
Notes: Il sistema reale è connesso nel seguente modo: master -> bechoff -> azionamenti

## Slide 18: Configurazione robot: comunicazione (2)
La comunicazione con il manipolatore avviene tramite Ethercat:
Costruire la topologia della rete
Realizzare file ENI con Ec-Engineer -> inizializzazione master
Notes: La comunicazione avviene tramite Ethercat , il PC target è identificato come master e va a comandare una serie di slave, per costruire la topologia è stato utilizzato EC-Engineer il quale produce un file ENI, in formato XML che specifica la topologia e i messaggi scambiati

## Slide 19: Azionamenti: scambio di messaggi
Scambio di messaggi tramite PDO (Process Data Object)
Inviate ad ogni ciclo
Notes: La tipologia di messaggi scambiati è quella delle PDO, per quanto riguarda il bechkoff non abbiamo la possibilità di gestire i registri controllati, si occupa di ricevere e trasmettere sempre tutti i suoi registri, ci concentriamo quindi sugli azionamenti. Le PDO 3 e 4 invece hanno parametri non legati al controllo dell’azionamento quanto più al suo stato, in particolare la status word ci dice se l’azionamento è operativo o no e la control word si occupa di farlo diventare operativo. Le PDO invece che riceve l’azionamento sono riguardanti la modalità di controllo (in coppia) e la target torque che è la coppia che l’azionamento dovrà fornire al motore.

## Slide 20: Implementazione software di controllo

## Slide 21: Macchina a stati
Finecorsa braccia DX
Finecorsa vite ALTO
Workspace
Notes: Possiamo vedere la logica implementata nello stateflow in questa macchina stati:
Appena si accende il robot siamo in una fase di idle, successivamente vi è una fase di homing nella quale il robot si reca dei riferimenti per trovare lo zero, in particolare questi riferimenti per le braccia sono i finecorsa a destra e per la vite il finecorsa superiore. Successivamente a questo il robot esegue una fase di posizionamento nella quale si colloca nello spazio di lavoro che abbiamo identificato precedentemente, per concludere vi è la fase di traiettoria nella quale viene eseguita una tra le possibili traiettorie. In caso di errore è possibile fermare il programma e in automatico si ritorna alla fase di IDLE altrimenti una volta conclusa la traiettoria il programma finsce.

## Slide 22: Pannello di controllo
Per la gestione delle fasi e della movimentazione oltre allo stateflow è stata implementata un pannello di controllo mediante Instrument Panel
Notes: Parte fondamentale è l’interfaccia grafica, la quale permette di azionare il manipolatore e di fermarlo in caso di emergenza, andando poi a vedere le varie statistiche e i parametri di interesse.

## Slide 23: Strategie di controllo
Vite
Controllo proporzionale e derivativo
Braccia
Controllo PID
Controllo in dinamica inversa
Controllo robusto

## Slide 24: Sistema controllore vite
Controllore proporzionale derivativo
Semplice computazionalmente
Traiettorie seguite in modo corretto
Poche vibrazioni
Notes: Il controllore della vite è un PD, è semplice computazionalmente, le traiettorie vengono seguite in maniera corretta e soffre di poche vibrazoni

## Slide 25: Analisi controllore vite
Traslazione controllore PD
Errore traslazione controllore PD

## Slide 26: Analisi controllore vite
Rotazione controllore PD
Errore rotazione controllore PD

## Slide 27: Implementazione controllore PID braccia
Pro: errore nullo a transitorio esaurito, utile per traiettorie sia lente che veloci
Contro: Complessità di tuning
Notes: A partire da una legge di moto vengono generati i setpoint [x,y], viene poi fatta la cinematica inversa per ottenere i set point ai giunti che verranno confrontati con
I valori di posizione e velocità attuali ottenendo un errore che verrà moltiplicato per una legge di controllo PD

## Slide 28: Controllo dinamica inversa
Basato sul modello matematico
Notes: Il controllo ID è un’evoluzione del PD in particolare viene introdotta una parte che funziona da azione di stabilizzazione lineare che comprende la somma tra il contributo PD e l’accelerazione del setpoint. Il risultato di quest’operazione, insieme alla posizione e velocità attuali entrerà in un blocco di dinamica inversa che ha come scopo la generazione di termini di compensazione dinamici che vanno a cancellare le non linearità e a generare disaccoppiamento.

## Slide 29: Analisi prestazioni
Controllore Dinamica inversa
Controllore PID
Controllo dinamica inversa
Notes: È stata fatta poi un’analisi su questi due approcci con una traiettoria circolare:

## Slide 30: Analisi prestazioni (2)
Confronto errori theta1
Confronto errori theta2

## Slide 31: Traiettorie testate
Sono state testate sia traiettorie in 2D che in 3D, in particolare:
Cerchio
Quadrato
Pattern di quadrati
Spirale

## Slide 32: Traiettorie testate

## Slide 33: Traiettorie testate: cerchio

## Slide 34: Traiettorie testate: Quadrato

## Slide 35: Traiettorie testate: Pattern

## Slide 36: Traiettorie testate: Spirale

## Slide 37: Controllo robusto
Studiato e simulato in via teorica
Notes: L’approccio successivo è stato quello del controllo robusto, si ipotizza che il modello abbia una compensazione imperfetta, di conseguenza viene aggiunto un termine ulteriore allo schema a dinamica inversa che si occupa di fornire robustezza contrastando le incertezze e calcolando i termini non lineari che dipendono dallo stato del manipolatore.

## Slide 38: Formule controllo robusto
<<<<<<<<<<<<<<<<<<
IPOTESI
Notes: Presentiamo ora un confronto tra l’errore del controllo ID e l’errore del controllo robusto, è chiaramente visibile che il controllore robusto tende a diminuire di vari ordini di grandezza l’errore.
Però, ad alte frequenze potrebbe esserci la commutazione in maniera molto rapida a causa del termine di controllo robusto, di conseguenza viene approssimato introducendo un parametro epsilon sufficientemente grande.

## Slide 39: Uscita controllo robusto
Notes: In caso del parametro epsilon sufficientemente grande la variabile di controllo non soffre di commutazioni ad alte frequenze, come è possibile vedere dal primo grafico, invece, in caso che il parametro non sia corretto l’azione di controllo da origini a vibrazioni.

## Slide 40: Confronto controllo robusto
Notes: Presentiamo ora un confronto tra l’errore del controllo ID e l’errore del controllo robusto, è chiaramente visibile che il controllore robusto tende a diminuire di vari ordini di grandezza l’errore.
Però, ad alte frequenze potrebbe esserci la commutazione in maniera molto rapida a causa del termine di controllo robusto, di conseguenza viene approssimato introducendo un parametro epsilon sufficientemente grande.

## Slide 41: Conclusioni e sviluppi futuri
Sviluppi futuri:
Miglioramento modello tramite studio degli attriti:
  Migliore velocità stimata
  Migliore controllo
Implementazione controllo robusto
Notes: Il controllo ID offre buone performance e ha delle debolezze, sistema fisico molto diverso dal modello,

## Slide 42: Grazie per l’attenzione